## Slide 1: Linkit 7688 Duo
Tutorial

## Slide 2: 什麼是IOT?
物聯網是由實際物體，如車輛、機器、家用電器等等，經由嵌入式感測器和 API 等裝置，透過網際網路所形成的訊息連結與交換網路。
物聯網依賴大量的技術才得以成形，例如將裝置連線到網際網路的應用程式開發介面 (API)。其他關鍵的物聯網技術還包括大數據管理工具、預測分析、AI 和機器學習、雲端以及無線頻率識別 (RFID)。

## Slide 3: 目標:
把溫溼度 , 亮度 , 聲音 等 sensor data
利用 Linkit 讀出後，透過網路，塞進資料庫
最後顯示在手機上 (android studio)

## Slide 4: 輸入 http://mylinkit.local 或是 192.168.100.1 即可進入登入畫面

## Slide 5: 點擊Network, 後選擇 Station mode來連上其他wifi AP

## Slide 6: 筆電也要連上同一個網路!!!! 可以再輸入一次mylinkit.local看是否有連到

## Slide 7: 打開Putty 輸入mylinkit.local 或是 透過IP scanner 輸入IP 利用ssh 進去改code (Linkit裡面有Bug)

## Slide 8: 帳號:root 密碼: 剛剛設的 (螢幕不會顯示)

## Slide 9: 修改Bug
vi /usr/bin/run-avrdude
改成
-avrdude -c linuxgpio -C /etc/avrdude.conf -p m32u4 -U flash:w:/etc/arduino/Caterina-smart7688.hex -Uflash:w:$1 $2 +avrdude -c linuxgpio -C /etc/avrdude.conf -p m32u4 -e -v -Uflash:w:$1 $2
按I 之後可以修改 改完之後點擊Esc 再打:wq 即可離開
可參考http://linux.vbird.org/linux_basic/0310vi/0310vi.php

## Slide 10: 開啟Bridge
uci set yunbridge.config.disabled=‘0’
Uci commit
reboot
利用Bridge 可以把值存在7688的系統中,再從7688中拉出值來

## Slide 11: 開啟Arduino
如果溫溼度拿到的是 Pro的 請開啟DHTtester
不是開啟 duo

## Slide 12: 把程式碼燒進板子裡
打開 Arduino
點擊偏好設定 / Preferences
輸入 http://download.labs.mediatek.com/package_mtk_linkit_smart_7688 _test_index.json

## Slide 13: 把程式碼燒進板子裡
溫溼度 sensor 放在A0的位置上
聲音 sensor 放在A1的位置上
亮度 sensor 放在A2的位置上

## Slide 14: 把Python Code丟上去跑
打開basic.py 複製後
在Putty上 打vi basic.py
(basic是名子可以自己取)
完成後 打python basic.py
(看看程式碼是否可以運行)

## Slide 15: 透過網路上傳資料至資料庫
在Putty中 輸入
pip install requests

## Slide 16: 透過網路上傳資料至資料庫
打開 http://140.113.73.102:8001/api/iot/
開啟新的表格
記錄下自己的ID
更改todo.py裡面的ID值, 不要使用到別人的!
python todo.py~~~
再去資料庫確認是否會更改值

## Slide 17: Arduino 的code參考來源
http://wiki.seeedstudio.com/Sensor/
下面是修正Bug的程式碼來源
https://github.com/MediaTek-Labs/linkit-smart-7688-feed/commit/472282e7a5fe6b950a203d9d7773ec8213fea54e

## Slide 18: 接下來資料庫到android的部分 可以參考禮拜一所學過的~~